## Slide 1
Practică de vară:
Prezentare finală

## Slide 2
David Iulia
Rotariu Cosmin
Baze în arhitecturi de calculatoare
Student: Chirica Andrei
Mentori:
Procesor MIPS

## Slide 3
Conținut
Prezentare generală
01.
04.
02.
03.
Simulare
Compilator
Implementare C

## Slide 4
01.
Prezentare generală

## Slide 5
Format instrucțiuni

## Slide 12
02.
Simulare

## Slide 13
Instrucțiuni implementate
Load Word (LW)
Store Word (SW)
Add Immediate(ADDI)
Branch if equal(BEQ)
Jump(J)
R-Type(ADD, SUB, AND, OR, SLT)

## Slide 14
Store word

## Slide 15
La frontul negativ al clock-ului se schimbă adresa PC și începe executarea instrucțiunii sw. În registrele t1, t2 sunt stocate valorile 8 respectiv 10.
La următorul front pozitiv al
clock-ului la adresa 3 din memoria de date va fi stocată valoarea 10.
sw $t2, 4($t1)

## Slide 16
Load word

## Slide 17
La frontul negativ al clock-ului valoare lui RegWrite devine 1 ceea ce va schimba valoare registrului t3 la următorul front pozitiv in 10.
lw $t3, 4($t1)

## Slide 18
ADDI

## Slide 19
La finalul executării instrucțiunii registrul t1 va avea valoarea 8
addi $t1, $t1, 8

## Slide 20
BEQ

## Slide 21
Valorile registrelor t1 și t2 sunt diferite la început. Însă t1 este incrementat cu 1 la fiecare iterație, iar în momentul în care acestea ajung să fie egale PCout sare la eticheta END situată la adresa 0x20
beq $t1, $t2, END

## Slide 22
Jump

## Slide 23
Are loc un jump necondiționat la eticheta FOR situată la adresa 0x14.
Singurul semnal aflat în high de la Unitatea de Control este cel de Jump
j FOR

## Slide 24
R-Type

## Slide 25
Are loc o diferență între valorile stocate în registrele t0 și t1, rezultatul fiind stocat în t4. Valorile registrelor t0 și t1 sunt 1 respectiv 10, deci diferența va fi -9 (0xfffffff7)
sub $t4, $t0, $t1

## Slide 26
03.
Compilatorul

## Slide 27
Ce face?
Cod asamblare
Cod mașină

## Slide 28
04.
Implementarea C

## Slide 29
Title

## Slide 30
Vă mulțumesc!
Link repo github:
https://github.com/DeepSweeter/Summer-Practice-2023